PARCIAL 1 - 1999

- Usted ha realizado mediciones sobre un mismo objeto con dos instrumentos, que denominamos (a) y (b). Las medidas obtenidas fueron:

Instrumento (a): 12,3 - 12.4 - 11.9 - 12.0 - 12.2 - 12,3

Instrumento (b): 12,5 - 13,1 - 12,8 - 13,4 - 11,9 - 14,2

Indique cuál de los dos métodos es más preciso. Explique.

- Ud quiere construirse una cinta diamétrica para lo cual utilizará una cinta común de tela inextensible que ya posee. Para medir directamente los diámetros de 10, 20 y 30 cm, a que distancia del punto cero debe hacer las marcas.

- Ud. midió la altura total de un árbol con un Blume Leiss utilizando la escala de 20 metros y obtuvo las siguientes lecturas: +18 m y -2,5 m. Al llegar a gabinete se da cuenta de que la cinta que usó para establecer los 20 m al árbol tenía en realidad 19 m de largo. Determine la altura del árbol.

- Ud. está midiendo una altura con un clinómetro SUUNTO. La distancia árbol-operador fue de 25 metros, establecida mediante telémetro. Las demás medidas registradas fueron: pendiente del terreno 12 grados, lectura superior +112% y lectura inferior -8%. Determine la altura del árbol.

- Ud. dispone de los datos de los tres árboles muestra que se indican en el cuadro.

| Dap (cm) | Altura Total (m) | Volumen (m3) |
| --- | --- | --- |
| 24 | 22,4 | 0,486 |
| 32 | 26,8 | 1,078 |
| 28 | 30,0 | 0,960 |

Determine el factor de forma cilíndrico promedio de los tres árboles.

- El siguiente cuadro indica alturas y diámetros medidos en un árbol apeado, con el objeto de determinar el volumen de la pieza. El volumen de la primera troza (basal) se mide con la fórmula de Huber y las restantes con la fórmula de Smalian.

| Altura(m) | Diámetro (cm) |
| --- | --- |
| 0,30 | 66,2 |
| 1,30 | 54,6 |
| 2,30 | 48,2 |
| 4,30 | 44,4 |
| 5,90 | 42,0 |

Con estos elementos determine el volumen de la pieza.

- Ud. se dispone a determinar el volumen del tronco de una conífera, por encima de los 30 cm de altura (tocón), mediante la fórmula de Pressler. La altura a la cual el dap se reduce a la mitad es 18 m y el dap es de 48 centímetros. Determine el volumen buscado.

- Ud está usando la siguiente ecuación de volumen: vol ( m3) = -0,120 + 10,2 x D(m)2.

Usando la ecuación determine el volumen total de los tres árboles indicados en el punto 5.

Cada respuesta correcta vale 1,25 puntos; para aprobar deben tener no menos de 6,25 puntos , lo que equivale a 5 respuestas correctas (la mitad +1).

# Comments

Error estándar = 0.177 cm.

Error estándar = 0.720 cm.

El método (a), por tener menor error (desviación) estándar.

Distancia = perímetro = Pi x diámetro. Respuesta: 31.4 cm, 62,8 cm y 94,2 cm.

Altura Real = 19,5 m = (20,5 x 19/20)

Altura Real = 28,7 m = 25 x (cos 12)^2 x 1,20

Vol Real = 2,524; Vol Aparente = 5,016; f = 0,503

Area media = 0,234 - Vol = 0,234 x 2 = 0,468 m3

Area promedio = 0,169 – Vol = 0,169 x 2 = 0,337 m3

Area promedio = 0,147 – Vol = 0,147 x 1,60 = 0,235 m3

Total = 0,468+0,337+0,235 =1,040 m3

Vol Total = Vol Pressler + Vol Cilindro de 1m de alto =2,0146+0,1809 = 2,196 m3

0,468 + 0,924 + 0,680 = 2,072 m3