Curso de Protección Forestal

Trabajo Práctico sobre Herbicidas y Pulverizadoras terrestres

En forma grupal, y mediante el uso de la bibliografía proporcionada, responda a la siguiente consigna:

1) Para una situación de enmalezamiento dada, y como parte de los trabajos de preparación de sitio para una reforestación, Ud. recomienda la aplicación de un tratamiento en cobertura total de 5 litros/ha de Glifosato 48% (SL); desde el campo, el productor le informa que dispone del herbicida, pero que se trata de Glifosato 74,7% (SG). En función de la situación descrita responda:

-¿qué características tiene un tratamiento en “cobertura total”?

- ¿qué diferencias observa ud. entre las dos formulaciones de glifosato?

- ¿cuál es el significado de las siglas SL y SG?

- ¿qué cantidad de Glifosato 74,7% debe utilizar el productor como equivalente de 5 litros de Glifosato 48%?

2) Ud. se encuentra en un establecimiento forestal preparando una máquina pulverizadora para hacer una aplicación de herbicidas en bandas en una plantación recién establecida con un distanciamiento de 4 m entre filas. La pulverizadora cuenta con un botalón de 4,2 m, y dos picos separados 4 m entre sí, con lo que la máquina puede pulverizar dos bandas por pasada.

Los parámetros de la aplicación son:

-ancho de banda tratada a lograr: 1,5 m

-tasa de aplicación en la banda: 182 l/ha

-velocidad de avance: 4 km/h

-el producto a aplicar es una mezcla de herbicidas (un herbicida sistémico residual y un  sistémico postemergente), y se debe efectuar bajo condiciones ligeramente ventosas.

-tanto el ancho de banda como la tasa de aplicación y la velocidad de avance no pueden modificarse en este caso, en tanto que sí es posible regular la presión entre 1 bar y 7 bar.

Bajo estas premisas responda:

a- ¿cuál de los dos modelos de boquilla emplearía?

b- ¿qué color (caudal) de boquilla utilizaría y a qué presión?

c- ¿a qué altura de trabajo se debería ubicar la boquilla desde el suelo?

d- ¿cuantos litros de caldo por hectárea de cultivo se aplican?

Boquilla DG VS

Boquilla DG EVS

3) En el mismo establecimiento, le solicitan que prepare la pulverizadora para realizar una aplicación total (al voleo) en un sector que ha sido aprovechado, y que va a ser reforestado. Para ello dispone de una pulverizadora con enganche de tres puntos, equipada con dos (2) boquillas tipo “Hypro” (XT010, abanico plano excéntrico) de color verde.

Los parámetros de la aplicación que ya están determinados (fijos) son:

-ancho de trabajo: 7 m

-velocidad de avance: 2,5 km/h

-tasa de aplicación: aproximadamente 300 l/ha (+/- 10 litros)

Ud debe establecer qué caudal (litros / minuto) por boquilla es necesario para respetar la tasa de aplicación requerida, y a qué presión (bar) debería trabajar el equipo. Para ello se adjunta la tabla de respuestas de las boquillas a las distintas presiones.

Esquema de la disposición de pastillas (2) y la distribución de la pulverización: